## Slide 1: 色彩空間轉換
YCbCr

## Slide 2: YCbCr Color Space
YIQ用於NTSC彩色電視制式，YUV用於PAL制和SECAM彩色電視制式，而YCbCr用於電腦用的數位顯示器。

## Slide 4
在DVD、攝像機、數字電視等消費類視頻產品中，常用的色彩編碼方案是YCbCr，Y 即 Luminance 是指亮度， C即 Chrominance 色度， Cb指藍與綠的色度，而Cr指紅與綠的色度。人眼對亮度特別敏感，反而對色彩不及亮度敏感，因此對色度進行子採樣來減少色度分量後，肉眼將察覺不到的圖像的變化。主要的子採樣格式有YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和YCbCr 4:4:4。

## Slide 5
YCbCr 4:4:4
Y0 Cb0 Cr0 | Y1 Cb1 Cr1 | Y2 Cb2 Cr2 | Y3 Cb3 Cr3
96 bits
YCbCr 4:2:2
Y0 Cb0 Cr0 | Y1 Cb0 Cr0 | Y2 Cb2 Cr2 | Y3 Cb2 Cr2
64 bits
YCbCr 4:1:1
Y0 Cb0 Cr0 | Y1 Cb0 Cr0 | Y2 Cb0 Cr0 | Y3 Cb0 Cr0
48 bits
YCbCr 4:2:0
Y0 Cb0 Cr4 | Y1 Cb0 Cr4 | Y2 Cb2 Cr6 | Y3 Cb2 Cr6
Y4 Cb0 Cr4 | Y5 Cb0 Cr4 | Y6 Cb2 Cr6 | Y7 Cb2 Cr6
96 bits

## Slide 7: 應用
JPEG 壓縮
  RGB→YCbCr
  YCbCr 取樣 (ex. DVD 使用 4:2:0)
  針對 Y 進行 DCT 轉換
  量化 (刪除高頻資料)
  YCbCr→RGB
Video 壓縮
  MPEG2、 MPEG4

## Slide 8: YCbCr

## Slide 9: 期中作業
肌膚美白效果
  找到肌膚的亮度與色度範圍，調整亮度
  處理前 "學號.jpg"
  皮膚偵測區域
  美白處理
報告格式
  程式碼
    程式碼說明
  實驗結果 (置入處理前, 皮膚部分, 美白處理後之影像)
  心得與結論

## Slide 10: 期中作業
上傳 學號.zip/rar/7z 至課程網站
  程式碼資料夾
  學號.docx (報告)
繳交日期: 期中考上課時間交列印的紙本報告並簽名
抄人與被抄者，必當之。